## Slide 1
Institut für Strömungsmechanik
Widerstandsreduzierung am Stumpfkörper durch kombinierte, periodische Strömungsaktuierung
N. M. Bierwagen, T. Gotzel, A. Kianfar, K. Kiani, F. Timm
Technische Universität Braunschweig | Institut für Strömungsmechanik
Betreuer: M.Sc. Philipp Oswald, philipp.oswald@tu-braunschweig.de
Stumpfkörper
    Totwassergebiet mit Nachlauf durch zweiseitige Scherschicht
    Hoher Druckwiderstand durch Druckabsenkung im Totwasser
    Alternierend oszillierende Wirbelbildung
    Strouhal-Zahl:
    Nachlauf mit Informationen über Druckwiderstand
    Ziel:
    Druckerhöhung im Totwasser
    Hybride Aktuierung
      Rotierende Walzen
      Periodische Coandâ-Flächen
    Ausblasung
Rotierende Walzen
    Material PTFE & Aluminium
    Durchmesser (maximal) 16,6 mm
    Maximale Spaltöffnung 0,3 mm
    Anzahl der Zähne 2
    Duty Cycle 50%
Ergebnisse
    Tendenz zu Widerstandsreduktionen im
      Bereich oberhalb der natürlichen Ablöse-
    Frequenz für gewisse Ausblaseparameter
    Wegen hoher Reibungswiderstände keine
    Leistungseinsparung durch Aktuations-
    mechanismen
    Abrieb an den Teflonwalzen
Graphik aus: W.-H. Hucho. Aerodynamik der stumpfen Körper: Physikalische Grundlagen und Anwendungen in der Praxis. Strömungsmechanik. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2., vollst. überarb. und erw. au. edition, 2011.
Widerstandsermittlung
    Ermittlung der Druckverteilungen im Nachlauf des Modells durch Messrechen
    Festlegung eines Kontrollvolumens
    Aufstellen und Auswerten des Impulssatzes:
    Variation der Walzendrehzahl und des Impulskoeffizienten
Graphik aus: W.-H. Hucho. Aerodynamik der stumpfen Körper: Physikalische Grundlagen und Anwendungen in der Praxis. Strömungsmechanik. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2., vollst. überarb. und erw. au. edition, 2011.
Ausblick
    Wechsel des Materials bzw. der Materialkombination am Ausblasespalt
    Phasengleichheit der Walzen sicherstellen
    Variation Zahnformen
    Variation der Anzahl der Zähne
    Variation des duty cycles
    LKW-Modell mit Bodeneffekten