## Slide 1
Institut für Strömungsmechanik
Widerstandsreduzierung am Stumpfkörper durch kombinierte, periodische Strömungsaktuierung
N. M. Bierwagen, T. Gotzel, A. Kianfar, K. Kiani, F. Timm
Technische Universität Braunschweig | Institut für Strömungsmechanik
Betreuer: M.Sc. Philipp Oswald, philipp.oswald@tu-braunschweig.de
Stumpfkörper
    Totwassergebiet mit Nachlauf durch zweiseitige Scherschicht
    Hoher Druckwiderstand durch Druckabsenkung im Totwasser
    Alternierend oszillierende Wirbelbildung
    Strouhal-Zahl:
    Nachlauf mit Informationen über Druckwiderstand
    Ziel:
    Druckerhöhung im Totwasser
    Hybride Aktuierung
      Rotierende Walzen
      Periodische Coandâ-Flächen
    Ausblasung
Rotierende Walzen
    Material PTFE & Aluminium
    Durchmesser (maximal) 16,6 mm
    Maximale Spaltöffnung 0,3 mm
    Anzahl der Zähne 2
    Duty Cycle 50%
Ergebnisse
    Tendenz zu Widerstandsreduktionen im Bereich oberhalb der natürlichen Ablöse-
    frequenz für gewisse Ausblaseparameter
    Wegen hoher Reibungswiderstände keine Leistungseinsparung durch Aktuations-
    mechanismen
    Abrieb an den Teflonwalzen
Graphik aus: W.-H. Hucho. Aerodynamik der stumpfen Körper: Physikalische Grundlagen und Anwendungen in der Praxis. Strömungsmechanik. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2., vollst. überarb. und erw. au. edition, 2011.
Widerstandsermittlung
    Ermittlung der Druckverteilungen im Nachlauf des Modells durch Messrechen
    Festlegung eines Kontrollvolumens
    Aufstellen und Auswerten des Impulssatzes:
    Variation der Walzendrehzahl und des Impulskoeffizienten
Graphik aus: W.-H. Hucho. Aerodynamik der stumpfen Körper: Physikalische Grundlagen und Anwendungen in der Praxis. Strömungsmechanik. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2., vollst. überarb. und erw. au. edition, 2011.
Ausblick
    Wechsel des Materials bzw. der Materialkombination am Ausblasespalt
    Phasengleichheit der Walzen sicherstellen
    Variation Zahnformen
    Variation der Anzahl der Zähne
    Variation des duty cycles
    Unvollständige Schließung des Ausblasespalts
    LKW-Modell mit Bodeneffekten